## Slide 1: ¿Cómo se le conoce también a la capa de enlace de datos? A) Capa 2 B) Capa de sesión C) Capa 1 D) Capa 3 SOLUCIÓN: A

## Slide 2: ¿Cuál es la función de la capa de enlace de datos? A) Conectar los dispositivos a su destino B) Proporcionar tránsito de datos confiable a través de un enlace físico C) Proporcionar una red entre usuario y servidor D) Suministrar servicios de red a las aplicaciones del usuario SOLUCIÓN: B

## Slide 3: ¿Qué incluye siempre una trama? A) Datos, paquetes y sesiones B) Datos, direccionamiento y aplicación C) Datos, encabezado y tráiler D) Datos, direccionamiento y enlace SOLUCIÓN: C

## Slide 4: En una trama, ¿qué son los datos? A) Es el paquete desde la capa de red que contiene el cuerpo del mensaje encapsulado B) Contienen información de control como direccionamiento y está ubicado al comienzo del paquete C) Contienen información de control agregada al final del paquete de datos D) Se utilizan para resolver nombres de Internet en direcciones IP SOLUCIÓN: A

## Slide 5: En una trama, ¿qué contiene el encabezado? A) Contiene información para resolver nombres de Internet en direcciones IP B) Contienen información de control agregada al final del paquete de datos C) Contienen información de control como direccionamiento y está ubicado al comienzo del paquete D) Contiene información de control como direccionamiento y está ubicado al comienzo de la trama SOLUCIÓN: D

## Slide 6: En una trama, ¿qué contiene el tráiler? A) Contienen información de control agregada al final del paquete de datos B) Contiene información de control agregada al final de la trama C) Contiene información de control como direccionamiento y está ubicado al comienzo de la trama D) Contiene información para resolver nombres de Internet en direcciones IP SOLUCIÓN: B

## Slide 7: ¿Cuáles son los campos que solemos encontrar en el formateo de los datos para la transmisión? A) Campos indicadores de comienzo y detención, campos del tipo de PDU, campos de control, campos de datos y campos finales B) Campos iniciales, campos de seguridad y campos de detección de PDU C) Campos de datos, campos de calidad, campos de transmisión y campos de detección de PDU D) Campos de la clase de PDU, campos de detención y comienzo, campos de seguridad y campos de colisión SOLUCIÓN: A

## Slide 8: La capa de enlace de datos A) Contiene información de control como direccionamiento y está ubicado al comienzo de la trama B) Marca los límites de comienzo y finalización de la transmisión C) Suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario D) Prepara los paquetes de capa de red para la transmisión a través de alguna forma de medio SOLUCIÓN: D

## Slide 9: Esta capa se encarga de A) Direccionamiento físico, topología de red y acceso al medio B) Detección de errores, velocidad de transmisión y control de flujo C) Distribución de tramas, acceso a los servidores y seguridad D) Acceso al medio, ancho de banda permitido y conexiones SOLUCIÓN: A

## Slide 10: ¿Qué es LLC? A) Línea lógica de conexiones B) Líneas lógicas continuamente C) Control de enlace lógico D) Long logic cable SOLUCIÓN: C

## Slide 11: ¿Que es MAC? A) Menú de acceso controlado B) Media access controller C) Main access control D) Control de acceso al medio SOLUCIÓN: D

## Slide 12: ¿Cuáles son protocolos de la capa 2? A) FTP, Frame Relay, Telnet e IMAP B) PPP, Ethernet, HDLC y ATM C) ATM, HDLC, BOOTP e IMAP D) HDLC, BOOTP, IMAP y FTP SOLUCIÓN: B

## Slide 13: ¿Qué hace el control de enlace lógico? A) Coloca información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está siendo usado por la trama B) Se utiliza para resolver nombres de Internet en direcciones IP C) Se usa para proporcionar acceso remoto a servidores y dispositivos de red D) Se utiliza para la transferencia interactiva de archivos entre sistemas SOLUCIÓN: A

## Slide 14: ¿Qué hace el control de acceso al medio? A) Coloca información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está siendo usado por la trama B) Proporciona a la capa de enlace de datos el direccionamiento y la delimitación de datos C) Se utiliza para resolver nombres de Internet en direcciones IP D) Se usa para proporcionar acceso remoto a servidores y dispositivos de red SOLUCIÓN: B

## Slide 15: Cuando la subcapa MAC proporciona encapsulación de datos, se encarga de A) Transferencia interactiva, colocar la trama y acceso por el medio B) Colocar información de la trama, encontrar el direccionamiento y control del medio C) Delimitación del marco, direccionamiento y detección de errores D) Delimitación del destino, acceso controlado y acceso seguro SOLUCIÓN: C

## Slide 16: ¿Cuáles son funciones que realiza un router en cada salto? A) Acepta una trama de un medio, desencapsula la trama y vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama B) Coloca la información de la trama, la desencapsula y reenvía el paquete C) Coloca la nueva trama, la conecta y reenvía la nueva trama D) Accede a la trama, desencapsula el paquete de esta y reenvía el resultado a la siguiente trama SOLUCIÓN: A

## Slide 17: ¿Cuáles forman parte de los estándares de la capa de enlace de datos? A) ITU, IEE, FTP y STP B) IEEE, ITU-T, ISO y ANSI C) IMAP, IEEE, ISO y STP D) ITU, IEEE, STP e IMAP SOLUCIÓN: B

## Slide 18: La capa de enlace de datos IEEE 802 LAN/MAN consta de dos subcapas A) Control de enlace lógico y control de acuerdo al medio B) LLC y MAC C) Ambas son correctas D) Ambas son incorrectas SOLUCIÓN: B

## Slide 19: En la subcapa MAC, ¿En qué consiste el direccionamiento? A) Éste marca los límites de comienzo y finalización de la transmisión B) Coloca la nueva trama, la conecta y reenvía la nueva trama C) Proporciona direccionamiento de origen y destino para transportar la trama entre dispositivos D) Incluye un avance utilizado para detectar errores de transmisión SOLUCIÓN:

## Slide 20: ¿Cuál de estas frases acerca de la capa 2 es falsa? A) Permite que las capas superiores accedan a los medios B) Controla cómo se colocan y reciben los datos en los medios C) Suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario D) Intercambia tramas entre puntos finales a través de los medios de red SOLUCIÓN: C

## Slide 21: ¿Qué se utiliza para transportar la trama a través de los medios locales compartidos? A) Direccionamiento IP B) Direccionamiento proporcionado en la capa de enlace de datos C) El número de puerto D) Ninguna de las anteriores SOLUCIÓN: B

## Slide 22: ¿Cuántos bits tiene una dirección MAC? A) 12 B) 48 C) 24 D) 32 SOLUCIÓN: B

## Slide 23: La regulación de la colocación de tramas de datos en los medios es conocida como A) Token ring B) Ethernet C) Control de acceso al medio D) Ninguna de las anteriores SOLUCIÓN: C

## Slide 24: ¿Qué se usa para determinar si la trama llegó sin errores al dispositivo destino? A) La dirección IP B) El campo de datos C) El encabezado D) El tráiler SOLUCIÓN: D

## Slide 25: Es un dispositivo en una red A) Trama B) Nodo C) Medio D) Ninguna de las anteriores SOLUCIÓN: A

## Slide 26: Este protocolo se implementa en redes LAN y están definidas en los estándares IEEE 802.2 y 802.3 A) Wifi B) Ethernet C) Wireless D) Token Ring SOLUCIÓN: B

## Slide 27: Este elemento de la trama contiene información de control, como direccionamiento y está ubicado al comienzo de la PDU A) Tráiler B) Encabezado C) Datos D) Ninguna de las anteriores SOLUCIÓN: B

## Slide 28: Proporciona a la capa de enlace de datos el direccionamiento y la delimitación de datos A) El control de enlace lógico LLC B) CSMA/CD C) El control de acceso a los medios MAC D) Todas las anteriores SOLUCIÓN: C

## Slide 29: ¿Cuál es el estándar de las redes inalámbricas o Wi-Fi? A) 802.3 B) 802.5 C) 802.13 D) 802.11 SOLUCIÓN: D

## Slide 30: ¿Que estándar es implementado en redes Token bus? A) 802.3 B) 802.4 C) 802.13 D) 802.11 SOLUCIÓN: B

## Slide 31: A las direcciones del dispositivo en la capa de enlace de datos se las llama A) Direcciones multicast B) Direcciones IP C) CSMA/CD D) Direcciones físicas SOLUCIÓN: D

## Slide 32: ¿Qué organización define estándares para la capa de acceso a la red? Es decir, las capas físicas y de enlace de datos OSI A) Cisco B) IANA C) IEEE D) IETF SOLUCIÓN: C