## Slide 1: ¿Qué son los paquetes? A) Bloques de información que tiene la capa anterior B) Son todos los datos enviados por internet que se dividen en fragmentos más pequeños C) A y B D) Ninguna de las anteriores SOLUCIÓN: B

## Slide 2: ¿Cuál es la función de un enrutador? A) Asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos B) Conectar equipos en red formando una red LAN C) Se encarga de la interconexión de dispositivos cableados D) A y B SOLUCIÓN: A

## Slide 3: ¿Qué es la capa de red? A) Es una capa que define las aplicaciones red y los servicios de internet estándar que puede utilizar un usuario B) Es una capa que garantiza que los paquetes lleguen en secuencia sin errores C) Es una capa del Modelo OSI la cual está en la capa 4 y se encarga de llevar a red todo lo que le mandan de las capas anteriores D) Es una capa que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas SOLUCIÓN: D

## Slide 4: ¿Cuál es el formato de las direcciones del protocolo de internet IPv6? A) Notación decimal B) Notación hexadecimal C) Código binario D) Ninguna de las anteriores SOLUCIÓN: B

## Slide 5: ¿Cuál es el formato de las direcciones del protocolo de Internet IPv4? A) Notación decimal B) Notación hexadecimal C) Código binario D) Ninguna de las anteriores SOLUCIÓN: A

## Slide 6: Un router debe dividir el paquete cuando se reenvía de un medio a otro con una MTU menor, este proceso se denomina A) Enrutamiento B) Fragmentación de paquetes C) Balanceo de carga D) Direccionamiento SOLUCIÓN: B

## Slide 7: Esta característica de IP significa que el transporte de paquetes IP no está limitado a un medio en particular A) Entrega servicio mínimo B) Entrega servicio máximo C) Independiente de los medios D) Sin conexión SOLUCIÓN: C

## Slide 8: Es un campo de 8 bits en el encabezado IPv4 que se usa para determinar la prioridad de cada paquete A) Longitud total B) Versión C) Servicios diferenciados o DiffServ D) Todas las anteriores SOLUCIÓN: C

## Slide 9: ¿Entre IPv4 e IPv6 cuál es el más antiguo? A) IPv4 B) IPv6 C) A y B D) Ninguna es correcta SOLUCIÓN: A

## Slide 10: ¿Cuál de las funciones se encarga de proporcionar un servicio que es capaz de dar la ruta más rápida y eficaz para llegar a la dirección final? A) Enrutamiento B) Desencapsulamiento C) Direccionamiento D) Encapsulamiento SOLUCIÓN: A

## Slide 11: ¿Cuál de las funciones se encarga de leer el encabezado del paquete para verificar si su dirección de destino es la suya? A) Desencapsulamiento B) Enrutamiento C) Direccionamiento D) Encapsulamiento SOLUCIÓN: A

## Slide 12: ¿Cuál de las funciones principales agrega un encabezado o etiqueta que contiene la dirección de origen y destino de los datos? A) Enrutamiento B) Desencapsulamiento C) Encapsulamiento D) Direccionamiento SOLUCIÓN: C

## Slide 13: ¿Cuál de las funciones principales es la capaz de proporcionar un mecanismo para direccionar los datos a los equipos finales? A) Direccionamiento B) Encapsulamiento C) Enrutamiento D) Desencapsulamiento SOLUCIÓN: A

## Slide 14: ¿IP requiere de campos adicionales en el encabezado para mantener una conexión establecida? A) Si, este proceso acelera la transmisión de IP B) Depende del ancho de banda necesario para el campo C) No, este proceso reduce en gran medida la sobrecarga de IP D) Todas son incorrectas SOLUCIÓN: C

## Slide 15: ¿Cuándo ocurre la fragmentación de paquetes? A) Cuando el paquete es demasiado inestable para la red del servidor de destino B) Cuando un router debe dividir un mismo paquete IPv6 entre varias redes de servidores C) Cuando un dispositivo intermedio debe reenviar un paquete IPv4 de un medio a otro con una MTU más pequeña D) Todas son incorrectas SOLUCIÓN: C

## Slide 16: ¿Qué significa MTU? A) Main trouble unit B) Mención de transporte única C) Unidad de transmisión máxima D) Modern transmision unit SOLUCIÓN: C

## Slide 17: ¿IP tiene funcionalidad para administrar o recuperar paquetes no recibidos o dañados? A) No B) Si, esto se debe a que los paquetes contienen información para saber si la entrega fue exitosa o no C) Si, esto se debe a que los paquetes contienen diálogos para saber si la entrega fue exitosa o no D) Si, esto se debe a que los paquetes contienen servicios para informar al cliente de la entrega SOLUCIÓN: A

## Slide 18: ¿IP tiene conexión? A) Si B) No, IP crea una conexión de extremo a extremo dedicada antes de enviar los datos C) No, IP no crea una conexión de extremo a extremo dedicada antes de enviar los datos D) Todas son incorrectas SOLUCIÓN: C

## Slide 19: ¿Qué es un broadcast? A) Es un dispositivo que ofrece una conexión Wi‑Fi B) Es una manera de organizar secciones de datos para que sean transferidos por una red de ordenadores C) Es un conjunto de equipos conectados por medio de cables D) Es un mensaje desde un host hacia todos los otros hosts en la red SOLUCIÓN: D

## Slide 20: ¿Cuáles son problemas comunes en redes grandes? A) Degradación del rendimiento y seguridad B) Administración de paquetes de servidores C) Ambas son correctas D) Ambas son incorrectas SOLUCIÓN: A

## Slide 21: Las redes se pueden agrupar según su A) Ancho de banda, velocidad y transmisión en red B) Ubicación geográfica, propósito y propiedad C) Calidad de muestreo, período de vida y longitud total D) Todas son correctas SOLUCIÓN: B

## Slide 22: ¿Cuáles son campos de un protocolo IPv4? A) Dirección IP origen, dirección IP destino, TTL y ToS B) Dirección IP continua, dirección IPv4 destino y LoR C) Dirección de origen, tiempo de vida y LoR D) Longitud del paquete, dirección IP origen y LoR SOLUCIÓN: A

## Slide 23: ¿Cuáles son características de IPv4? A) Agrega un encabezado o etiqueta que contiene la dirección de origen y destino de los datos y redirecciona el servicio de red B) Opera independientemente del medio que lleva los datos y proporciona un servicio que es capaz de dar la ruta más rápida C) No establece conexión antes de enviar los paquetes de datos y no se usan encabezados para garantizar la entrega de paquetes D) Todas son correctas SOLUCIÓN: C

## Slide 24: ¿Que versiones IP encontramos en esta capa? A) IPv3 e IPv7 B) IPv1 e IPv5 C) IPv4 e IPv6 D)Todas son correctas SOLUCIÓN: C

## Slide 25: ¿En qué consiste el enrutamiento? A) Este proporciona un servicio que es capaz de dar la ruta más rápida y eficaz para llegar a dirección final B) Este es capaz de proporcionar un mecanismo para direccionar los datos a los equipos finales C) Este agrega un encabezado o etiqueta que contiene la dirección de origen y destino de los datos D) Este proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de hosts SOLUCIÓN: A

## Slide 26: ¿En qué consiste el encapsulamiento? A) Este proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de hosts B) Este es capaz de proporcionar un mecanismo para direccionar los datos a los equipos finales C) Este proporciona un servicio que es capaz de dar la ruta más rápida y eficaz para llegar a dirección final D) Este agrega un encabezado o etiqueta que contiene la dirección de origen y destino de los datos SOLUCIÓN: D

## Slide 27: ¿En qué consiste el direccionamiento? A) Este es capaz de proporcionar un mecanismo para direccionar los datos a los equipos finales B) Este agrega un encabezado o etiqueta que contiene la dirección de origen y destino de los datos C) Este proporciona un servicio que es capaz de dar la ruta más rápida y eficaz para llegar a dirección final D) Este proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de hosts SOLUCIÓN: A

## Slide 28: Las funciones principales de la capa de red son A) Redireccionamiento, funcionamiento, conexión y descifrado B) Direccionamiento, funcionamiento, lanzamiento y reencapsulamiento C) Direccionamiento, encapsulamiento, enrutamiento y desencapsulamiento D) Interconexionado, descifrado, analizado y reenvío SOLUCIÓN: C

## Slide 29: ¿Cuántos bits tienen las direcciones IPv6? A) 16 B) 32 C) 64 D) 128 SOLUCIÓN: D

## Slide 30: ¿Cuántos bits tienen las direcciones IPv4? A) 16 B) 64 C) 32 D) 128 SOLUCIÓN: C

## Slide 31: La capa de red proporciona A) Conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de hosts que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas B) Información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está siendo usado por la trama C) Direccionamiento de origen y destino para transportar la red entre dispositivos D) Información de control como direccionamiento y está ubicada al comienzo de la trama SOLUCIÓN: A

## Slide 32: La capa de red también se conoce cómo A) Capa 2 B) Capa 3 C) Capa de sesión D) Todas son incorrectas SOLUCIÓN: B