## Slide 1: ¿Cuál de estas operaciones básicas son de la capa de transporte? A) Acuse de recibo de los datos recibidos B) Retransmisión de cualquier dato sin acuse de recibo C) Seguimiento de datos transmitidos D) Todas son correctas ANSWER: D

## Slide 2: ¿Qué es un puerto de transporte? A) Una dirección IP asignada a un dispositivo de red B) Una dirección MAC de un dispositivo de red C) Un número que identifica una aplicación o servicio específico en un dispositivo de red D) Un protocolo utilizado para el enrutamiento de paquetes ANSWER: C

## Slide 3: Algunos protocolos de la capa de transporte proveen A) Conversaciones orientadas a la conexión B) Entrega confiable C) Control de flujo D) Todas son correctas ANSWER: D

## Slide 4: ¿Qué hace la multiplexación de conversaciones? A) Asigna una dirección para que la capa pueda determinar con qué aplicación o servicio se identifican los datos cuándo varias aplicaciones se ejecutan a la vez B) Facilita el transporte de datos por parte de las capas de red inferiores C) Complica el transporte de datos por parte de las capas de red inferiores D) Ninguna de las anteriores ANSWER: A

## Slide 5: ¿Qué hace la capa de transporte? A) Traslada los datos entre las aplicaciones en dispositivos de la red B) Provee principalmente los servicios de envío, enrutamiento y control de congestionamiento de los datos C) Define las aplicaciones de red y los servicios de Internet estándar que puede utilizar un usuario D) Transferencia fiable dentro del circuito de transmisión de datos ANSWER: A

## Slide 6: ¿Qué hace la segmentación de datos? A) Cuando varias aplicaciones están ejecutando a la vez a cada una de estas aplicaciones o servicios, se les asigna una dirección B) Facilita el transporte de datos por parte de las capas de red inferiores C) Complica el transporte de datos por parte de las capas de red inferiores D) Ninguna de las anteriores ANSWER: B

## Slide 7: ¿Cuál es la función del protocolo SSL? A) Este coloca información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está siendo usado por la trama B) Este Garantiza la fidelidad de los datos C) Este se encarga de mantener segura una conexión a Internet D) Este proporcionan privacidad e integridad en la comunicación entre dos puntos en una red de comunicación ANSWER: C

## Slide 8: ¿Cuál es la función del protocolo TLS? A) Este coloca información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está siendo usado por la trama B) Este Garantiza la fidelidad de los datos C) Este proporciona direccionamiento de origen y destino para transportar la trama entre dispositivos D) Este proporcionan privacidad e integridad en la comunicación entre dos puntos en una red de comunicación ANSWER: D

## Slide 9: La capa de transporte es responsable de A) La transmisión de datos a través de la red B) Proporciona direccionamiento de origen y destino para transportar la trama entre dispositivos C) Transferencia interactiva, colocar la trama y acceder por el medio de esta D) Ninguna es correcta ANSWER: A

## Slide 10: ¿Qué es el protocolo TLS? A) Tranmission layer scanner B) Protocolo de capa de puertos seguros C) Protocolo de seguridad de la capa de transporte D) Protocolo de transmisión de control de flujo ANSWER: C

## Slide 11: ¿Qué es el protocolo SSL? A) Protocolo de capa de puertos seguros B) Protocolo de seguridad de la capa de transporte C) Protocolo de transmisión de control de flujo D) Secure Socket Line ANSWER: A

## Slide 12: ¿Qué es el protocolo SCTP? A) Stream controlling transaction protocol B) Protocolo de transmisión de control de flujo C) Protocolo de capa de puertos seguros D) Protocolo de seguridad de la capa de transporte ANSWER: B

## Slide 13: ¿Cuál de estas es una función primaria e importante de TCP? A) Asegurar una alta confiabilidad entre servicios B) Proporcionar seguridad de transcripciones C) Asegurar que cada segmento llegue a su destino D) Sincronizar números de secuencia ANSWER: C

## Slide 14: En el encabezado TCP, ¿qué significa el campo RST? A) Función de empuje B) Reconfiguración de la conexión C) Sincronizar números de secuencia D) Read same transport ANSWER: B

## Slide 15: En el protocolo TCP, ¿Cuándo se reenvía un tramo faltante para completar un servicio? A) Cuándo la comunicación pasa a ser de uno a muchos B) Cuándo se comprueba el paquete y este no se ha recibido por completo C) Cuándo se realiza una transferencia mediante conexión entre servidores ajenos D) Cuándo la comunicación pasa a ser de uno a uno ANSWER: B

## Slide 16: ¿Por qué el protocolo UDP es más rápido que el TCP? A) Porque no crea una secuencia de datos para su entrega B) Porque no siempre necesita comprobar que el paquete se haya recibido completo C) Porque el protocolo TCP no garantiza fidelidad de datos D) Porque solo se encarga de entregar los paquetes en el menor tiempo posible ANSWER: D

## Slide 17: ¿Por qué el protocolo TCP es más lento que el UDP? A) Porque el protocolo TCP no garantiza fidelidad de datos B) Porque necesita comprobar que el paquete se haya recibido completo C) Porque crea una secuencia de datos para su entrega D) No es más lento que el UDP ANSWER: B

## Slide 18: Cuándo un protocolo establece una sesión entre ambos hosts, este es A) Un servicio con conexión, cómo UDP B) Un servicio sin conexión, cómo FTP C) Un servicio con conexión, cómo TCP D) Ninguna es correcta ANSWER: C

## Slide 19: Cuándo un protocolo no necesita establecer una sesión entre hosts, este es A) Un servicio sin conexión, cómo UDP B) Un servicio con conexión, cómo FTP C) Un servicio sin conexión, cómo TCP D) Ninguna es correcta ANSWER: A

## Slide 20: ¿Qué hace el protocolo TCP para garantizar la fidelidad de datos? A) Proporciona direccionamiento de origen y destino para transportar la trama entre dispositivos B) El protocolo TCP no garantiza fidelidad de datos C) Crea una secuencia de datos para su entrega D) Ninguna de las anteriores ANSWER: C

## Slide 21: ¿Qué protocolo funciona sin conexión? A) FTP B) POP3 C) TCP D) Ninguno de los anteriores ANSWER: D

## Slide 22: ¿Qué protocolo funciona con conexión? A) UDP B) TCP C) Ambos D) Ninguno funciona con conexión ANSWER: B

## Slide 23: ¿Qué protocolo es más lento? A) TCP B) UDP C) FTP D) TCP y FTP son igual de lentos ANSWER: A

## Slide 24: ¿Qué protocolo es más rápido? A) TCP B) UDP C) FTP D) TCP y UDP son igual de rápidos ANSWER: B

## Slide 25: ¿Qué protocolo permite comunicaciones de uno a muchos? A) UDP y TCP B) FTP C) TCP D) UDP ANSWER: D

## Slide 26: ¿Qué protocolo permite comunicación de uno a uno? A) POP B) UDP C) TCP D) UDP y TCP ANSWER: D

## Slide 27: El protocolo UDP A) No garantiza la fidelidad de los datos B) Garantiza la fidelidad de los datos C) Proporciona direccionamiento de origen y destino para transportar la trama entre dispositivos D) No permite una comunicación de uno a uno ANSWER: A

## Slide 28: El protocolo TCP A) No garantiza la fidelidad de los datos B) Garantiza la fidelidad de los datos C) Proporciona direccionamiento de origen y destino para transportar la trama entre dispositivos D) Permite comunicaciones de uno a uno y de uno a muchos ANSWER: B

## Slide 29: ¿Cuáles son protocolos de la capa de transporte? A) POP y FTP B) STP y HTML C) TCP y UDP D) FTP y STP ANSWER: C

## Slide 30: ¿La capa de transporte se encarga de la confiabilidad de transporte entre dos hosts? A) Si B) No C) Depende del propósito del host D) Todas son falsas ANSWER: A

## Slide 31: La capa de transporte intenta A) Colocar información en la trama que identifica qué protocolo de capa de red está siendo usado por la trama B) Suministrar un servicio de transporte de datos que aísla las capas superiores de los detalles de implementación del transporte C) Transferencia interactiva, colocar la trama y acceso por el medio D) Proporciona direccionamiento de origen y destino para transportar la trama entre dispositivos ANSWER: B

## Slide 32: La capa de transporte también se conoce cómo A) Capa de triple enlace B) Capa de transmisión C) Capa 4 D) Capa 3 ANSWER: C